|  |  | Kabelfernbedienung für Utopia und Set Free Serie Kabelfernbedienung mit Flüssigkeitskristallanzeige (LCD) Anzeige der gewählten Betriebsart, Solltemperatur, Luftleitlamellenstellung und Ventilatordrehzahl. Störungsanzeige durch Blinken der Betriebsanzeige und Fehlercode mit Adresse der Innen- und Außeneinheit. Zyklische Filterreinigungsanzeige. Restzeitanzeige für ON/OFF Timer. Einstellmöglichkeiten: Folgende Betriebsarten und Funktionen können eingestellt werden: Kühlung, Heizen nur bei Wärmepumpengeräte, Entfeuchtung, sowie 3 Ventilatorstufen, die Stellung der Luftleitlamellen und die Ein- oder Ausschaltzeiten im Timerbetrieb (in 0,5 Stundenschritten). Diagnosefunktionen: Einleitung Testlauf Kühlen oder Heizen. Prüfmodus 1 zur Anzeige aller aktuellen Werte mit Zählfunktionen der Fehlerhäufigkeit nach dem letzten Systemreset. Prüfmodus 2 zur Anzeige ausgewählter Werte zum Zeitpunkt der letzten Störung. Selbsttest der Platinen der Innen- und Außeneinheit und der Komunikations-verkabelung, es werden bis zu drei Fehler angezeigt. Selbsttest der Fernbedienung (Anzeige, Funktion jeder einzelnen Taste und Übertragung zur Inneneinheit). Optionale Funktionen über die Fernbedienung: Wahl der Ansteuerung durch Luftansaugfühler der Inneneinheit, Fernbedienung oder Mittelwertbildung. Abschaltautomatik nach 1-24 Betriebsstunden der Inneneinheit (in ein Stunden-Schritten). Automatischer Wideranlauf nach Stromausfall, Wahl ob die Inneneinheit generell oder nur bei Betrieb vor den Stromausfall einschaltet. Festlegung des Betriebsmodus, Temperatureinstellung und Lüfterstufe. Erzwungene Mindestbetriebszeit des Kompressors von 3 Minuten (für kleine Räume mit hoher Wärmelast). Änderung der Filterreinigungszeitanzeige bzw. keine Anzeige. Nur bei Wärmepumpenmodelle: Automatischer Kühl-/Heizbetrieb (nicht bei FSN, FSVG-Außengeräte). Betrieb der Kondensatpumpe auch im Heizbetrieb (nur RCI-, RCD- und RPI-Modelle). Löschung der Sollwerterhöhung bei Heizbetrieb (nicht bei Einstellung automatischer Kühl-/Heizbetrieb). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten