Multi-Inverter-Split-Einweg-Kassette

Fabrikat: Panasonic

Type    : CS-ME12-EB1E

Gerätebeschreibung

-------------------------

Gehäuse schalldämmend ausgekleidet.

Geräuscharmer, direkt angetriebener

Tangentialventilator, statisch und dy-

namisch ausgewuchtet, Motor mit

Wicklungsschutz.

Luftausblasöffnung in eine Richtung,

Steuerung der Luftströmung über motor-

getriebene Luftlenklammelle, manuelle

oder automatische Luftmengen-Regu-

lierung in Abhängigkeit von der Raum-

temperatur.

Verdampfer aus Kupferrohr mit auf-

gepreßten Aluminium-Lamellen, Konden-

satablaufsystem mit eingebauter Hebe-

pumpe und Sicherheitsschwimmer-

schalter in Kunststoff-Auffangwanne.

Luftansauggitter nach unten klappbar,

mit leicht herausnehmbarem, reinigungs-

fähigem Langzeit-Luftfilter.

Elektronische Regelung mit mikropro-

zessorgesteuertem Betriebsablauf für

optimalen Klimakomfort. Selbstdiagnose

System über Mikroprozessor mit Fehler-

code-Anzeige und Memory-Funktion.

Schaltkontrolle über drahtlose Infrarot-

Fernbedienung (Abstand 8 m) mit leicht

verständlichem LCD-Display für die

Einstellung folgender Funtktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb,

Entfeuchten Turbobetrieb, Flüster-

betrieb, Automatikbetrieb

- Temperaturregelung

- Automatische Zuluftlenkung

- Luftführungsarretierung

- Luftmengenanpassung

- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für

Ein- und Ausschaltung

Technische Daten

==============

Kühlleistung: 3.200 Watt

Heizleistung: 4.500 Watt

Stromversorgung: 230 / 50 V/Hz

Schalldruckpegel: 32 / 41 dB(A)

Luftmenge: 576 cbm/h

Abmessungen

===========

Höhe: 185 mm

Breite:  770 mm

Tiefe:  360 mm

Gewicht: 9,8 kg